УТВЕРЖДЕНА

Решением Думы Подкаменского

Муниципального образования

От 27.10.2016г. № 11-рд

ПРОГРАММА

«Комплексное развитие систем транспортной  инфраструктуры

Подкаменского муниципального образования -  сельского поселения на 2016 –2020 г.г. и с перспективой до  2032 года»

п. Подкаменная

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры  Подкаменского муниципального образования

3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов грузов  на территории Подкаменского муниципального образования.

4. Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры.

5.  Перечень и очередность реализации  мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры поселения

6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий развития транспортной инфраструктуры Подкаменского сельского поселения.

7. Оценка эффективности мероприятий  развития транспортной инфраструктуры на территории Подкаменского муниципального образования.

8. Предложение по институциональным преобразованиям, совершенствованию  правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности на территории Поселения.

ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Подкаменского муниципального образования  на период с 2016 -2020 г.г и с перспективой до  2032 года разработана на основании следующих документов;

- В соответствии с Федеральным законом от 30.12. 2012 № 289-ФЗ « О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701; постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года N 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».

Программа определяет основные направления развития транспортной инфраструктуры  Подкаменского  МО, в том числе, социально- экономического и градостроительного поселения, транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевоза грузов по видам транспорта, уровня автомобилизации, параметров дорожного движения, показатели безопасности дорожного движения,  негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития транспортной  инфраструктуры МО. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие МО и в полной мере соответствует государственной политике реформирования транспортного комплекса Российской Федерации.

Цели и задачи  программы – развитие транспортной инфраструктуры поселения, сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности, формирование условий для социально- экономического развития, повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Подкаменского муниципального образования - сельского поселения на 2016 – 2020 г.г. и с перспективой до 2032 года (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Разработчик Программы | Администрация Подкаменского муниципального образования –администрация сельского поселения |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Подкаменского муниципального образования –администрация сельского поселения |
| Соисполнители Программы | Организации транспортного обслуживания |
| Цель Программы | Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное развитие и скоординированное с иными сферами жизнедеятельности поселения |
| Задачи Программы | Основными задачами Программы являются: -формирование условий для социально- экономического развития., - повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность , - снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения. |
| Целевые показатели | Технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры, включая показатели безопасности, качество эффективности и эффективности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности. |
| Срок и этапы реализации Программы | Период реализации Программы с 2016 по 2032 годы. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета МО в рамках муниципальных программ Объем финансирования Программы составляет : 2016 год – 2032 год 9120,37 тыс.руб. обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения. Финансирование из бюджета МО ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год. Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом разработанной проектно-сметной документации и фактического выделения средств из бюджетов всех уровней. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации Программы к 2032 году предполагается: 1. развитие транспортной инфраструктуры: 2. развитие транспорта общего пользования: 3. развитие сети дорог поселения 4. Снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровья населения. 5. Повышение безопасности дорожного движения. |

## Общая характеристика территории

Территория Подкаменского муниципального образования  (далее по тексту также – Подкаменское сельское Поселение, Поселение) расположена в южной части Шелеховского района Иркутской области и граничит с Иркутским районом с востока, Слюдянским районом с юга, Шаманаским муниципальным образованием с востока и Большелугским муниципальным образованием с севера.

Площадь сельского поселения составляет 59550 га. Численность населения на конец 2010 годА составила 1046 человек. В границах поселения находятся девять населенных пунктов: п. Подкаменная, п. Большая Глубокая, п. Граматуха, п. Глубокая, п. Источник, п. Родниковый, п. Санаторный, п. Трудный, п. Хузино.

Большая часть территории поселения занята землями лесного фонда, также территория характеризуется большим количеством водных объектов: рек и ручьёв. Населенные пункты расположены вдоль основных транспортных связей - Восточно-сибирской железной дороги и автодороги федерального значения Р-258 «Байкал» - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы. Также по территории поселения проходят автодороги местного значения.

## Транспортное обеспечение

### Внешний транспорт

Железнодорожный транспорт

С северо-востока на юг по территории  Подкаменского муниципального образования проходит участок Восточно-Сибирской железной дороги  федерального значения   "Иркутск - Улан - Удэ". Длина участка железной дороги составляет 33,7 км. В местах пересечений с  автомобильными дорогами и  водными препятствиями имеется 7 железнодорожных мостов и 1 путепровод. Общая длина внутристанционных путей, находящихся на территории п. Подкаменная около 6,9  км.

Автомобильный транспорт

Главная автодорожная связь Поселения с городом Шелеховым, осуществляется по  автомобильной дороге общего пользования федерального значения М-55 "Байкал" - от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы, IV категории, соответствующей  классу "обычная автомобильная дорога", общей протяженностью 34,7 км. В местах пересечения с Восточно-Сибирской железной дорогой  и перехода через водные препятствия на федеральной дороге расположены один автодорожный мост и 2 путепровода.

Связь населенных пунктов Подкаменского муниципального образования  между собой и выход в другие поселения района осуществляется также по автозимникам и автомобильным дорогам общего пользования местного значения:

IV категории, соответствующих классу "обычная автомобильная дорога", общей протяженностью 1,9 км;

V категории, соответствующих классу "обычная автомобильная дорога", общей протяженностью 335,9 км;

автозимников - 50,4 км.

В местах перехода через водные препятствия на автомобильных дорогах местного значения расположены автодорожные мосты - 5 объектов.

Анализ существующего внешнего транспорта

Одной из основных проблем автодорожной сети Подкаменского муниципального образования является то, что большая часть автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствует требуемому техническому уровню.

Существующее расположение объектов внешнего транспорта отображено в графических материалах проекта: «Карта использования территории сельского поселения. Карта расположения объектов местного значения».

### Улично-дорожная сеть

На сегодняшний день населенные пункты  Подкаменского муниципального образования имеют сложившуюся улично-дорожную сеть, обеспечивающую подъезд ко всем объектам, расположенным их на территории, при этом на большей части улиц отмечается отсутствие пешеходных дорожек (тротуаров).

Основные показатели существующей улично-дорожной сети населенных пунктов  Подкаменского муниципального образования представлены ниже (Таблица 1).

Таблица 1 Основные показатели существующей улично-дорожной сети

| № п/п | Населенный пункт | Протяженность улично-дорожной сети, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | п. Большая Глубокая | 2,2 |
| 2 | п. Глубокая | - |
| 3 | п. Граматуха | 1,2 |
| 4 | п. Санаторный | 2,8 |
| 5 | п. Родниковый | - |
| 6 | п. Подкаменная | 10,2 |
| 7 | п. Трудный | - |
| 8 | п. Источник | - |
| 9 | п. Хузино | 0,5 |

В местах перехода через р.Малая Олха препятствия на улично-дорожной сети в п. Подкаменная  расположены:

- один пешеходный  мост;

- 2 автодорожных моста.

Анализ существующей улично-дорожной сети

Сложившаяся улично-дорожная сеть населенных пунктов сельского поселения имеет основные недостатки, а именно:

отсутствует четкая дифференциация улично-дорожной сети по категориям, согласно требованиям СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

технический уровень улиц и дорог не соответствует нормативным требованиям, в частности - отсутствие тротуаров на улицах.

Улично-дорожная сеть представлена в графических материалах генерального плана: «Карта использования территории сельского поселения. Карта расположения объектов местного значения».

### Объекты транспортной инфраструктуры

Подкаменское муниципальное образование

На территории  Подкаменского муниципального образования вдоль участка Восточно-Сибирской железной дороги  федерального значения   "Иркутск - Улан - Удэ"  расположены 16 железнодорожных станций и один железнодорожный переезд в южной части Поселения.

На территории Поселения  объекты транспортной инфраструктуры отсутствуют.

п. Подкаменная

На территории п. Подкаменная расположена  железнодорожная станция "Подкаменная", одна из наиболее крупных станций по перевозкам в Шелеховском районе.

п. Большая Глубокая,  п.Глубокая,  п.Граматуха,  п.Санаторный,  п.Родниковый,  п.Трудный,  п.Источник,  п.Хузино

На территории  населенных пунктов объекты транспортной инфраструктуры отсутствуют.

Анализ современной обеспеченности объектами транспортной инфраструктуры

Общая численность населения в Подкаменском муниципальном образовании составляет 1046 человек. По данным Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области обеспеченность населения легковыми автомобилями на конец 2010 года составила 229 ед. на 1000 жителей. Таким образом, количество легковых автомобилей составляет 240 единиц.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (далее по тексту - АЗС) и станциями технического обслуживания (далее по тексту - СТО) обозначены в СП 42.13330.2011:

согласно п. 11.27 потребность в АЗС составляет: 1 топливо-раздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

согласно п. 11.26 потребность в СТО составляет: 1 пост на 200 легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, требований СП 42.13330.2011 и наличия объектов дорожного сервиса видно, что в настоящее время Поселение не обеспечено СТО и АЗС, потребность составляет 2 поста и 1 топливо-раздаточная колонка, соответственно.

Размещение гаражей на сегодняшний день не требуется, так как в населенных пунктах дома в жилой застройке имеют приквартирные участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей.

Объекты транспортной инфраструктуры представлены в графических материалах проекта: «Карта использования территории сельского поселения. Карта расположения объектов местного значения».

Таблица 2. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах Подкаменского МО.

| № | Автомобильная дорога | Адрес объекта (местоположение) | Протяжен ность проезжей части, км | Пло щадь | Идентификаци онный номер | Учетный номер | Вид покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автодорога по ул.Железнодорожная | п.Подкаменная | 1,354 | 8004 | 25 255 808 ОП МП 01 | 01 | Твер дое |
| 2 | Автодорога по ул.Вокзальная | п.Подкаменная | 0,826 | 3410 | 25 255 808 ОП МП 02 | 02 | Твер дое |
| 3 | Автодорога по ул. Ленина | п.Подкаменная | 0,644 | 2551 | 25 255 808 ОП МП 03 | 03 | Твер дое |
| 4 | Автодорога по ул.Лесная | п.Подкаменная | 0,536 | 2019 | 25 255 808 ОП МП 04 | 04 | Твер дое |
| 5 | Автодорога по ул.Подгорная | п.Подкаменная | 2,55 |  | 25 255 808 ОП МП 05 | 05 | Твер дое |
| 6 | Автодорога по ул.Ключевая | п.Подкаменная | 0,242 | 1072 | 25 255 808 ОП МП 06 | 06 | Твер дое |
| 7 | Автодорога по ул.Майская | п.Подкаменная | 2,60 |  | 25 255 808 ОП МП 07 | 07 | Твер дое |
| 8 | Автодорога по ул.Литвинова | п.Подкаменная | 2,68 |  | 25 255 808 ОП МП 08 | 08 | Твер дое |
| 9 | Автодорога по ул.Заречная | п.Подкаменная | 1,85 |  | 25 255 808 ОП МП 09 | 09 | Твердое |
| 10 | Автодорога по ул.Нагорная | п.Подкаменная | 2,40 |  | 25 255 808 ОП МП 10 | 10 | Твердое |
| 11 | Автодорога по ул.Заречная | п.Санаторный | 2,80 |  | 25 255 808 ОП МП 11 | 11 | Твердое |
| 12 | Автодорога по ул.Железнодорожная | п.Глубокая | 3,30 |  | 25 255 808 ОП МП 12 | 12 | Твердое |
| 13 | Автодорога по ул.Дальняя | п.Большая Глубокая | 1,97 |  | 25 255 808 ОП МП 13 | 13 | Твердое |
| 14 | Автодорога по пер.Средний | п.Большая Глубокая | 2,55 |  | 25 255 808 ОП МП 14 | 14 | Твердое |
| 15 | Автодорога Подкаменная-Трудный | От. п.Подкаменная до п.Трудный | 7,39 |  | 25 255 808 ОП МП 15 | 15 | Твердое |
| 16 | Автодорога Подкаменная-Санаторный | От п.Подкаменная до п. Санаторный | 5,10 |  | 25 255 808 ОП МП 16 | 16 | Твердое |
| 17 | Автодорога Санаторный-Родниковый | От п.Санатор ный до п.Роднико вый | 5,20 |  | 25 255 808 ОП МП 17 | 17 | Твердое |
| 18 | Автодорога Родниковый-Источник | От п.Роднико вый до п.Источник | 4,70 |  | 25 255 808 ОП МП 18 | 18 | Твердое |
| 19 | Автодорога по ул.Железнодорожная | п.Источник | 1,40 |  | 25 255 808 ОП МП 19 | 19 | Твердое |
| 20 | Автодорога Источник-Глубокая | От п.Глубокая до п.Источник | 6,50 |  | 25 255 808 ОП МП 20 | 20 | Твердое |
| 21 | Автодорога Глубокая-Хузино | От п.Глубокая до п.Хузино | 5,20 |  | 25 255 808 ОП МП 21 | 21 | Твердое |
| 22 | Автодорога по ул.Железнодорожная | п.Хузино | 1,90 |  | 25 255 808 ОП МП 22 | 22 | Твердое |
| 23 | Автодорога Глубокая- Большая Глубокая | От п.Б.Глубо кая-до п.Глубокая | 5,50 |  | 25 255 808 ОП МП 23 | 23 | Твердое |
| 24 | Автодорога по ул.Железнодорожная | п.Большая Глубокая | 2,60 |  | 25 255 808 ОП МП 24 | 24 | Твердое |
| 25 | Автодорога по ул.Железнодорожная | п.Грамату ха | 3,30 |  | 25 255 808 ОП МП 25 | 25 | Твердое |

## Развитие транспортного обеспечения

### Внешний транспорт

Железнодорожный транспорт

Проектом Схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (графическая часть) предусмотрено:

Для повышения качества обслуживания пассажиров, согласно предложениям, обозначенным в Схеме территориального планирования Иркутской области, разработанной ФГУП «РосНИПИУрбанистики» (г. Санкт-Петербург, 2009г.) (далее по тексту СТП Иркутской области) на первую очередь (до  2018 г.) предусмотрено:

реконструкция железнодорожного вокзала, расположенного на территории железнодорожной станции Подкаменная – 1 объект.

Автомобильный транспорт

Генеральным планом для обеспечения  подъезда к поселкам Трудный и Санаторный и к объектам инженерной инфраструктуры и специального назначения предлагается:

строительство автомобильных дорог местного значения общего пользования муниципального района, IV категории, соответствующих классу «обычная автомобильная дорога», общей протяженностью 2,3 км.

Объекты внешнего транспорта незатронутые реконструкцией сохраняются.

Предлагаемое размещение автомобильных дорог и объектов внешнего транспорта отображено в графических материалах проекта: «Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения. Карта функциональных зон поселения».

### Улично-дорожная сеть

При анализе транспортной системы населенных пунктов Подкаменского сельского поселения были выявлены недостатки, для устранения которых генеральным планом предлагаются нижеприведенные мероприятия.

В соответствии с требованиями п. 11.4 СП 42.13330.2011 введена четкая дифференциация улично-дорожной сети по категориям. С учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного движения на отдельных участках, улично-дорожная сеть разделена на следующие категории:

поселковые дороги;

главные улицы;

улицы в жилой застройке основные;

улицы в жилой застройке второстепенные;

проезды.

В целях создания удобных, быстрых и безопасных транспортных связей на территории населенных пунктов, генеральным планом предлагается строительство улиц и дорог. Параметры поперечного профиля улиц и дорог, в том числе ширина пешеходной части тротуара, должны соответствовать требованиям таблицы 9 СП 42.13330.2011. Для обеспечения долговременной и безотказной работы улично-дорожной сети, дорожные одежды улиц и дорог необходимо предусмотреть капитального типа. Участки автомобильных дорог общего пользования федерального значения в составе улично-дорожной сети переводятся в  категорию главных улиц, общей протяженностью 1,8 км и сохраняют федеральное значение.

Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети населенных пунктов приведены ниже (Таблица 2).

Таблица 2 Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети

| Населен ный пункт | Показатели улично-дорожной сети | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Граматуха | Общая протяженность, | км | 1,1 |
|  | в том числе по категориям: |  |  |
|  | главные улицы; | км | 0,6 |
|  | улицы в жилой застройке второстепенные; | км | 0,4 |
|  | проезды. | км | 0,1 |
| п. Санаторный | Общая протяженность, | км | 0,5 |
|  | в том числе по категориям: |  |  |
|  | улицы в жилой застройке второстепенные. | км | 0,5 |
| п. Подкаменная | Общая протяженность, | км | 10,8 (2,2) |
|  | в том числе по категориям: |  |  |
|  | поселковые дороги; | км | 0,6 (0,6) |
|  | улицы в жилой застройке основные; улицы в жилой застройке второстепенные; | км км | 3,8(1,1) 4,9(0,5) |
|  | проезды. | км | 1,5 |
| п. Большая Глубокая | Общая протяженность, | км | 3,3 |
|  | в том числе по категориям: |  |  |
|  | главные улицы; | км | 1,2 |
|  | улицы в жилой застройке второстепенные; | км | 1,2 |
|  | проезды. | км | 0,9 |
| п. Хузино | Общая протяженность, | км | 0,5 |
|  | в том числе по категориям: |  |  |
|  | улицы в жилой застройке второстепенные; | км | 0,3 |
|  | проезды. | км | 0,2 |

Примечание - В таблице по каждой категории указана общая протяженность улиц и дорог. В скобках выделена часть улиц и дорог, предлагаемых к строительству на первую очередь. Оставшуюся часть улиц и дорог предлагается построить в течение расчетного срока.

Строительство улично-дорожной сети в поселках Источник, Родниковый, Глубокая и Трудный генеральным планом не предусмотрено.

При подготовке проектной документации в обязательном порядке предусмотреть выполнение мероприятий по обеспечению доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения согласно СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», в том числе устройство:

пониженных бортов в местах наземных переходов, а также изменения конструкций покрытия тротуаров в местах подходов к переходам для ориентации инвалидов по зрению с изменением окраски асфальта;

пешеходных ограждений  в местах движения инвалидов, на участках, граничащих с высокими откосами и подпорными стенками;

пандусов и двухуровневых поручней, а также горизонтальных площадок для отдыха – на лестничных сходах;

звуковых устройств для слабовидящих на светофорных объектах;

дорожных знаков и указателей, предупреждающих о движении инвалидов.

Проектируемая улично-дорожная сеть отображена в графических материалах генерального плана: «Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения. Карта функциональных зон поселения».

### Объекты транспортной инфраструктуры

На территории Подкаменского муниципального образования на конец расчетного срока планируется проживание 1187 человек. Обеспеченность населения легковыми автомобилями на расчетный срок составляет 350 автомобилей на 1000 жителей. Таким образом, на конец расчетного срока число автомобилей индивидуального пользования составит порядка  415 единиц.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта СТО и АЗС и обозначены в СП 42.13330.2011:

согласно п. 11.27 потребность в АЗС составляет: 1 топливо-раздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

согласно п. 11.26 потребность в СТО составляет: 1 пост на 200 легковых автомобилей.

Генеральным планом предусмотрено:

строительство СТО мощностью 3 поста в п. Подкаменная;

строительство АЗС мощностью 2 топливо-раздаточные колонки в п. Подкаменная.

Генеральным планом дополнительные места постоянного хранения индивидуального автотранспорта не предусматриваются, так как достаточно мест для стоянки автомобилей на территории жилой застройки домами с приквартирными участками.

Объекты транспортной инфраструктуры незатронутые реконструкцией сохраняются.

В соответствии с проектными решениями, определен перечень  планируемых для размещения объектов местного значения:

Объекты местного значения муниципального района:

автомобильные дороги общего пользования местного значения муниципального района, IV категории, соответствующие классу «обычная автомобильная дорога»,  общей протяженностью 1,3 км.

Объекты местного значения сельского поселения:

автомобильные дороги общего пользования местного значения поселения, IV категории, сответствующие классу «обычная автомобильная дорога»,  общей протяженностью 0,6 км.

Улично-дорожная сеть - 14,8 км, в том числе:

поселковые дороги, общей протяженностью 0,6 км на 1 очередь;

основные улицы в жилой застройке, общей протяженностью 3,8 км (1,1 км на1 очередь);

улицы в жилой застройке второстепенные, общей протяженностью 7,7 км (0,5 км на1 очередь);

проезды, общей протяженностью 2,7 км.

Объекты транспортной инфраструктуры, предлагаемые проектом к размещению, отображены в графических материалах проекта:  «Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения. Карте функциональных зон поселения».

В результате анализа улично-дорожной сети Подкаменского МО выявлены следующие причины, усложняющие работу транспорта:

- неудовлетворительное техническое состояние поселковых улиц и дорог;

- недостаточность ширины проезжей части (4-6 м);

- значительная протяженность грунтовых дорог;

- отсутствие дифференцирования улиц по назначению;

- отсутствие искусственного освещения;

- отсутствие тротуаров необходимых для упорядочения движения пешеходов

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Целевые индикаторы и показатели развития системы транспортной инфраструктуры  Подкаменского сельского поселения.

Таблица 4 – Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией программы комплексного развития транспортной инфраструктуры – текущее состояние

| Группа индикаторов | Наименование целевых индикаторов | Ед изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерии доступности для населения транспортных слуг | Система автомобильных улиц и дорог | км | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 |
|  | Улучшенная структура улично- дорожной сети | м | 0 | 1100 | 1100 | 7200 | 2700 | 14800 |
| Показатели спроса на развитие улично- дорожной сети | Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 |
| Показатели степени охвата потребителей улично- дорожной сети | Транспортная обеспеченность | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Безопасность дорожного движения | % | 6,25 | 12,5 | 18,75 | 25 | 31,25 | 100 |
| Показатели надежности улично- дорожной сети | Объем реконструкции сетей (за год) | км | 0 | 1100 | 1100 | 7200 | 2700 | 14800 |

ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Таблица 6 – Программа инвестиционных проектов улично – дорожной сети Подкаменского сельского поселения.

| № п/п | Наименование объекта | Цель реализации | Сроки реализации | Общая сметная стоимость, тыс.руб. | Единица изме рения | Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |  | на весь период 2016-2032 гг. | по годам |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2026 | 2027-2031 | 2032 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| 1. | обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков | Повышение качества улично- дорожной сети | 2016 | 2032 | 8432,37 | 14,8 км | 8432, 37 | 0 | 313,36 | 313, 36 | 313, 36 | 313, 36 | 3589, 42 | 2871, 54 | 717, 88 |
| 2 | Уличное освещение | Безопасность движения | 2016 | 2032 | 688,0 | 400 шт | 688,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 215,0 | 215,0 | 43,0 |

Структура инвестиций.

Общий объём средств, необходимый на первоочередные мероприятия по модернизации объектов улично – дорожной сети  Подкаменского  сельского поселения на 2016 - 2032 годы, составляет 9120,37 тыс. рублей. Из них наибольшая доля требуется на ремонт  автомобильных дорог

Распределение планового объёма инвестиций по транспортной инфраструктуре с учётом реализуемых и планируемых к реализации проектов развития улично- дорожной сети, а также их приоритетности потребности в финансовых вложениях распределены на 2016 – 2032 годы. Полученные результаты (в ценах 2016 года) приведены в таб.7

Таблица 7. Распределение объёма инвестиций на период реализации ПТР Подкаменского  сельского поселения, тыс. руб.

| № | Виды услуг | Инвестиции на реализацию программы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2026 | 2027-2031 | 2032 | всего |
| 1 | Ремонт дорог сетидорожной | 8432,37 | 0 | 313,36 | 313,36 | 313,36 | 313,36 | 3589,42 | 2871,54 | 717,88 |
| 2 | Освещение | 688,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 215,0 | 215,0 | 43,0 |

В результате анализа состояния   улично-дорожной сети  Подкаменского сельского поселения показано, что экономика поселения является малопривлекательной для частных инвестиций. Причинами тому служат низкий уровень доходов населения, отсутствие роста объёмов производства, относительно стабильная численность населения. Наряду с этим бюджетная обеспеченность поселения находится на низком уровне. На настоящий момент предприятия, обслуживающие объекты транспортной  инфраструктуры поселения отсутствуют. Поэтому в качестве основного источника инвестиций предлагается подразумевать поступления от вышестоящих бюджетов.

Оценочное распределение денежных средств на реализацию ПТР (в ценах 2016 года) приведено в таб.8

Таблица 8. Источники привлечения денежных средств на реализацию ПКР Подкаменского сельского поселения, тыс. руб.

| № | Наименование | Бюджеты всех уровней и частные инвесторы | В т.ч. федеральный бюджет | В т.ч. бюджет областной | В т.ч. Местный бюджет | В т.ч. внебюджетные источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт дорог сетидорожной | 8432,37 | 0 | 0 | 11850,9 | 0 |
| 2 | Освещение | 688,0 | 0 | 0 | 688,0 | 0 |

Под внебюджетными источниками понимаются средства предприятий, внешних инвесторов и потребителей. Более конкретно распределение источников финансирования определяется при разработке инвестиционных проектов.

Перспективы сельского поселения до 2032 года связаны с расширением производства в сельском хозяйстве, растениеводстве, животноводстве, личных подсобных хозяйствах.

Рассматривая интегральные показатели текущего уровня социально-экономического развития Подкаменского сельского поселения, отмечается следующее:

- бюджетная обеспеченность низкая.

- транспортная доступность населенных пунктов поселения низкая;

- наличие трудовых ресурсов позволяет обеспечить потребности населения и расширение производства;

- состояние жилищного фонда - в большей части приемлемое с достаточно высокой долей ветхого жилья;

доходы населения на уровне средних по району.

Оценка эффективности мероприятий развития транспортной инфраструктуры.

- развитие транспортной инфраструктуры поселения

-сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности

- формирование условий для социально- экономического развития

-повышение безопасности

-качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей , осуществляющих экономическую деятельность

-снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

Предложение по институциональным преобразованиям. Совершенствованию правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности  на территории Подкаменского сельского поселения.

Администрация Подкаменского муниципального образования-администрация  сельского поселения осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа разрабатывается сроком на 17 лет и подлежит корректировке ежегодно.

План-график работ по реализации программы должен соответствовать плану мероприятий, содержащемуся в разделе «Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей» настоящего Отчета. Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета МО, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании следующих нормативных документов.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

1.Периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в транспортном  хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии транспортной  инфраструктуры;

2.Вверификация данных;

3.Анализ данных о результатах проводимых преобразований транспортной  инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию транспортной  инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития транспортной  инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления транспортных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.